УДК 004.94

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ОСВІТЛЕННЯ

Романюк Оксана, к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення,

Отришко Володимир, студент групи 1ПІ-15мс

Вінницький національний технічний університет, Україна

При формуванні реалістичних графічних сцен необхідно точно відтворювати оптичні властивості матеріалів, з яких побудовані об’єкти сцени. Найбільш реалістичні результати досягаються при використанні моделей освітлення, що базуються на фізичних законах оптики, наприклад, моделі Торренса-Сперроу [1]. Однак знаходження інтенсивності кольору за даною моделлю освітлення вимагає виконання складних арифметичних операцій, що робить формування динамічних реалістичних графічних зображень можливим лише у високопродуктивних системах комп’ютерної графіки.

Тому сьогодні широкого поширення набули емпіричні моделі освітлення, у яких складні фізичні закони апроксимовані більш простими формулами, які мають значно меншу обчислювальну складність і забезпечують високий ступінь реалістичності зображень. До таких моделей відносять моделі Бліна та Фонга з ламбертовим дифузним відбиттям [2,3].

Інтегральна формула визначення інтенсивності світла містить фонову, розсіяну тадзеркальну складові світла: , де Ia –інтенсивність фонового освітлення (ambient), ka – коефіцієнт дифузного відбиття фонового освітлення; Id  – дифузна складова (diffuse); Is – дзеркальна складова (specular).

Для визначення дифузної складової найчастіше використовують закон косинусів Ламберта, відповідно до якого світло, яке відбивається від об’єкта, рівномірно розсіюється у всіх напрямках, що характерно для матових поверхонь. Формула для визначення дифузної складової має вигляд:

,                                             (1)

де  – інтенсивність джерела світла,  – коефіцієнт дифузного відбиття,  – напрямок до джерела світла, – нормаль до поверхні.

Характерною особливістю блискучих матеріалів є те, що світло від них відбивається у певних напрямках, формуючи яскравий відблиск. Для розрахунку спекулярної складової Б.Т.Фонг [3] запропонував таку дистрибутивну функцію відбивної здатності поверхні (BRDF)

,                            (2)

де  – кут між вектором спостереження  та вектором, який визначає напрямок відбитого світла , ks – коефіцієнт спекулярного відбиття,  – коефіцієнт спекулярності поверхні.

Дещо інший підхід до розрахунку спекулярної складової світла був запропонований Д.Бліном [2], який запропонував у якості BRDF використовувати функцію

(3)

де – кут між вектором нормалі  та вектором , який розраховується як    .

Визначення параметрів, що використовуються у моделях Фонга та Бліна, наведено на рис.1.

Рисунок 1 – Визначення параметрів для моделей освітлення Фонга та Бліна

Інтегральна формула визначення освітлення з використанням моделі  Фонга для розрахунку спекулярної скдадової кольору і ламбертової моделі для дифузної складової для сцени з і джерелами світла матиме вигляд

(4)

При використанні моделі освітлення Бліна з ламбертовим дифузним відбиттям інтенсивність кольору розраховують згідно з формулою

(5)

Хоча моделі освітлення Бліна та Фонга є емпіричними і значно простішими, ніж модель Торренса-Сперроу, вони використовують BRDF, складність розрахунку якості зростає зі збільшенням коефіцієнта спекулярності , який може бути рівним 1000. Тому актуальною задачею є необхідність пошуку більш простих форм BRDF, які б забезпечували високу реалістичність формування тривимірних графічних об’єктів і характеризувалися простотою обчислювального процесу.

Список використаної літератури

- Torrance K.E., Sparrow E.M., Theory for off-specular reflection from roughened surfaces / K.E.Torrance,E.M. Sparrow – Journal of the optical society of America 1967 y. – 1105 – 1114 p.

- Романюк О.Н., Чорний А.В. Високопродуктивні методи та засоби зафарбування тривимірних графічних об’єктів / О.Н. Романюк, А.В.Чорний – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005 р.,– 190с.

- Phong B.T. Illumination for computer generated images / B.T. Phong – Comm. of the ACM, June 1975 y., 311-317 p.