УДК 621.316.1.016.25

управління потужностями Конденсаторних установок в електричних мережах споживачів

Демов Олександр, канд.техн.наук, доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту,

Півнюк Юрій, аспірант кафедри електричних станцій та систем,

Ситник Марія, студентка групи ЕМ-16м

Вінницький національний технічний університет, Україна

Оскільки електричні мережі є фізично єдиним цілим, то при управлінні конденсаторними установками (КУ) необхідно враховувати стан всієї електричної мережі (ЕМ) [1, 2]. Однак розв’язувати задачу в такій постановці складно, оскільки  електричні мережі є ієрархічними за структурою, в яких процеси оптимізації потоків реактивної потужності в окремих частинах мережі можуть бути економічно незалежними [3 – 5].

Таким чином метою роботи є розділення електричної мережі при управлінні КУ на частини і розроблення відповідних моделей декомпозиції електричних мереж.

Розглянемо застосування декомпозиції для управління потужностями конденсаторних установок промислового підприємства з метою забезпечення заданої вхідної реактивної потужності (ВРП) відповідно моделей, представлених в табл.1 [2, 6, 7]. Критерієм управління в цьому випадку є максимальне зниження втрат, яке досягається шляхом перебору різних варіантів вмикання секцій конденсаторних установок, установлених у вузлах електричної мережі [4].

Таблиця 1 – Моделі управління конденсаторними установками для забезпечення заданої ВРП підприємства

| № № п/п | Характеристика моделі | Аналітична модель управління |
| --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення ВРП по максимуму зниження втрат для радіальних мереж |  |
| 22 | Забезпечення ВРП по максимуму зниження втрат в радіальних мережах та живлячій лінії |  |
| 23 | Забезпечення ВРП по максимуму зниження втрат в магістральних мережах |  |

# де Qi, Qj – реактивні навантаження і-го та j-го вузлів Qci – потужність секції КУ , встановленої в і-ому вузлі; Ri – активний опір лінії (відгалуження), що живить і-ий вузол; R– активний опір живильної лінії; Rij– взаємний опір i-го і j-го вузлів; i, j = 1…n; n – кількість вузлів у ЕМ.

# В магістральних мережах (модель 3) спільні втрати визначаються як δРсп.=2∙Qi∙Qj∙ При n=3 спільні втрати для 2–го і 3–го вузлів δР23=2(R+R12)Q2Q3. В цьому випадку розрахункову мережу можна розділити на дві частини: в межах вузлів 02 і 23. При порівнянні величин δР2 і δР3 в процесі управлінні потужностями конденсаторних установок враховувати тільки частину мережі мережу 23. Очевидно при інших значеннях n можна зробити аналогічний висновок.

# Таким чином при управлінні потужностями КУ для всіх випадків (табл. 1) електричну мережу підприємства можна ділити на дві частини і враховувати інформацію тільки про частину ЕМ.

Висновки

1. Управління компенсуючими установками в електричних мережах доцільно проводити на основі розділення електричних мереж, яке базується на основі декомпозиції функції зменшення втрат від потужності конденсаторних установок, що дозволяє зменшити затрати на збір інформації, порівняно з існуючими методами.

2. Застосування запропонованої декомпозиції для управління потужностями конденсаторних установок з метою забезпечення заданої вхідної реактивної потужності промислового підприємства дозволяє враховувати тільки параметри частини мережі підприємства.

# Список використаної літератури

1. Железко Ю. С. Компенсация реактивной мощности в сложных электрических системах // Железко Ю. С. – М.: Энергоиздат, 1981. – 200 с.

2. Рогальський Б. С. Методи розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промислових підприємствах, включаючи нерудні кар’єри) // Рогальський Б. С. – дис. д-ра техн. наук : 05.09.03 /  – Дніпропетровськ, 1999. – 301 с.

3. Горнштейн В.М. Методы оптимизации режимов энергосистем //     В.М. Горнштейн, Б.П. Мирошниченко, А.В. Пономарев  и др.. Под. ред. Горштейна В.М.. – М.: Энергия, 1981 – 336 с.

4. Демов О.Д. Поетапний розрахунок компенсації реактивної потужності в електричних мережах на основі їхньої декомпозиції // О.Д. Демов,        Ю.Ю. Півнюк / Технічна електродинаміка №1, 2017, С.81-86

5. Kron G. Diakoptics// Kron G. – The Piecewise Solution of Large-scale Systems, 1963.

6. Демов О. Д. Автоматичний регулятор конденсаторних установок // Демов О. Д., Паламарчук О. П., Риков К. Ю. Патент на корисну модель № UA 40043 Україна МПК8  G05F 1/70. Заявл. 03.10.2008; Опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. Заявка № u200811789.

7. . Рогальський Б. С. Автоматичний регулятор конденсаторних установок // Рогальський Б. С., Демов О. Д., Паламарчук О. П. Патент на корисну модель № UA 40982 Україна МПК8  G05F 1/70. Заявл. 26.12.2008; Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. Заявка № u200815034.