УДК 681.3.019:621.39

рОЗробка системи автоматизованого управління темпом мови в контакт-центрах

Биков Микола, канд. техн. наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних систем управління,

Кудлаєнко Марія, студентка групи 2АКІТ-16м (ІТ),

Вінницький національний технічний університет, Україна

Актуальність  роботи  пов’язана з  визначення  параметрів  голосового  зв’язку  в комунікаційних  каналах,  що  стоїть  на  порядку  денному  в  багатьох  дослідженнях,  пов’язаних  з мовними технологіями. Одним з актуальних параметрів є саме темп мови, тобто швидкість  вимовлення  елементів  мови  –  звуків,  складів  чи  слів за одиницю часу, що в середньому  складає  120  слів  на  хвилину, або  240-260  складів/хвилину. Визначення та контроль цього параметру є особливо актуальною задачею  для контакт-центрів. Адже розв’язання цієї проблеми дозволяє оптимізувати темп діалогу оператора з клієнтом і підвищити ефективність трафіку та комфортність обслуговування клієнта.

Метою роботи є розробка автоматизованої системи контролю темпу мови на основі ефективного методу надійного виділення складових сегментів, призначеної для  підвищення ефективності діалогу оператор-клієнт в контакт-центрах.

Слід зауважити, що визначення темпу мови  вимагає сегментації  безперервного потоку мови на склади і вимірювання їх кількості в одиницю часу. Сегментація мови на склади на тлі шумів, характерних для телефонної лінії, вимірювання їх тривалості є однією  з основних задач розпізнавання мови. Зазначимо, що в роботі [4] досліджено, що використання, наприклад, тільки складової інформації дозволяє уже на верхньому рівні розпізнавання  мови  скоротити кількість кандидатів на класифікацію в 2  –  4 рази.  Відомий цілий ряд алгоритмів, що використовують традиційну обробку мовного сигналу в частотній або часовій області, які  виділяють  формантні  характеристики  [5],  [6].

Одним з основних параметрів, які використовуються для розмежування складів у мовному сигналі, є  його  енергія  [2,5].  При  цьому  ядро  складу  визначається  в  місці  локалізації  максимумів  енергії, обмежених істотними (на 40 або 50 дБ) спадами енергії. Однак у ряді зазначених робіт, наприклад [6], відзначається  часте  виділення  за  цією  ознакою  помилкових  складів,  сформованих високоенергетичними фрикативними або сонорними звуками.  У  роботі  [7]  як  параметр  для  виділення  ознаки  складу  використвуєтьсся  функція "гучності",  одержувана  як  зважена  сума  амплітуд  сигналів  22-х  частотних  каналів,  розміщених у критичних смугах. Очевидний недолік такого методу формування ознаки складу  –  великі апаратурні або обчислювальні витрати та недостатня надійність.

В основі даної розробки лежать попередньо розроблені нами алгоритм визначення темпу мови та метод виділення ознак складових сегментів, для формування яких за первинні параметри використовуються огинаючі сигналів у частотних діапазонах ∆1 = 800 – 2500 Гц і ∆2= 250 – 540 Гц. Проте, алгоритм було доповнено блоком підрахування кількості складів у мовному потоці за одиницю часу. Пристрій реалізовано на базі лічильника і таймера.

Було проведено експеримент для тестування запропонованого методу, який полягав у сегментації 650 складів з їх використанням для обчислення темпу мови. Статистична обробка експериментальних даних дозволила розрахувати надійність даного методу, яка склала 96,4%. Надійність інших методів при еквівалентній тестовій вибірці не перевищувала 76%.

В результаті виконання роботи створена автоматизована система контролю темпу мови на основі методу і алгоритму виділення і підрахунку складів у мовному потоці, що базуються  на уточненій моделі слухової системи людини. Результати проведеного дослідження показали, що створення автоматизованої системи  корегування темпу мови клієнтів контакт-центрів потребує подальших досліджень, пов’язаних з необхідністю об’єктивного визначення кількості градацій темпу мови на основі експертних оцінок і нечіткої логіки

Список використаної літератури

1. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь // Ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 688 с.

2.  Рабинер Л.Р. Цифровая обработка речевых сигналов // Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. – М.: Радио и связь. – 1981. – С. 113-119.

3.  Сапожков М.А. Вокодерная связь // Сапожков М.А., Михайлов В.Г. – М.: Радио и связь. – 1983. – С. 156-158.

4. Bykov N. Development of effective strategy of pattern recognition // Bykov N., Kuzmin I., Yakovenko A. – Proceedings of SPIE, 2001, Vol. 4225, pp.76 – 83.

5. Биков М. М. Методи підвищення дикторонезалежності опису і розпізнавання мовної інформації в мережі INTERNET // Биков М. М., Грищук Т. В. / “Інтернет – Освіта – Наука – 2002”, третя міжнародна конференція ІОН – 2002, 8 – 12 жовтня 2002 р. Збірник матеріалів конференції. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2002. – Том 2.– С. 329 – 332.

6. Ли У. Методы автоматического распознавания речи / Под ред. У. Ли.– М.: Мир, 1983. –  Т.1. – 200 с.

7. Ruske C. An approach to speech recognition using syllabic  decision units // Ruske C., Schotola F. – Proc. 1978, IEEE ICASSP, Tulsa, 1978. – N.Y., 1978, pp. 772 – 725.