УДК 628.472

Біогазова установка з гідравлічним перемішуванням для ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ

Коц Іван, канд. техн. наук, професор кафедри інженерних систем у будівництві,

Аніпченко Анна, студентка групи БТ-13,

Вінницький національний технічний університет, Україна

Кількість органічних відходів різних галузей народного господарства України становить близько 90 млн. т за рік, з яких відходи сільськогосподарського виробництва становлять понад 40 млн. т. У більшості країн світу біогазові технології стали стандартом переробки біовідходів з метою отримання додаткових сировинних і енергетичних ресурсів.
        Головною причиною обмеженого застосування біогазових технологій в Україні є великі енерговитрати на технологічні потреби устаткування, при цьому слід зазначити, що основні енергетичні втрати виникають в метантенку. Інтенсифікація процесу метанового бродіння може здійснюватися мікробіологічними або конструктивно-технологічними методами[1].

Перемішування є ключовим способом підвищення ефективності роботи біогазової установки. Оптимальне перемішування субстрату в метантенку збільшує вихід біогазу на 50%. Аналіз результатів експериментальних досліджень відомих промислових апаратів метанового бродіння показали, що недостатнє перемішування знижує ефективний обсяг метантенка на 70% і є основною причиною відмов обладнання.
       Застосування системи гідравлічного перемішування дозволяє підтримувати найбільш сприятливі гідродинамічні і температурні умови для життєдіяльності метаногенної спільноти колоній бактерій протягом усього технологічного процесу.
       Таким чином, розробка системи гідравлічного перемішування у метантенку біогазової установки, що орієнтована на вдосконалення технологічного процесу з позицій енерго- і ресурсозбереження, є актуальною.
        Авторами запропонований і обґрунтований новий модернізований спосіб гідравлічного перемішування органічного субстрату в метантенку біогазової установки. Експериментально встановлено залежності основних вихідних параметрів установки від температури, концентрації і в'язкості і інших показників

субстрату, на підставі їх контролю та подальшої зміни можна регулювати робочі характеристики гідродинамічних режимів і домагатися найбільшого виходу біогазу.
        Для практичної реалізації запропонована установка анаеробної переробки органічних відходів з системою гідравлічного перемішування, яка представлена ​​на рисунку.
        Перемішування в метантенку біогазової установки здійснюється рециркуляцією субстрату через два підвідних і один відвідний патрубок. Біомаса під заданим тиском подається через підвідний патрубок в придонну область метантенку, перешкоджаючи утворенню осаду, і через підвідний патрубок - на рівень дзеркала рідини, перешкоджаючи формуванню кірки на вільній поверхні субстрату, а встановлення спеціального роторного завихрювача на виході патрубка підсилює цей ефект[2].

Наявність циркуляційного контуру сприяє кращому перемішуванню органічного субстрату в метантенку біогазової установки, а, отже, більш глибокому і якісному протіканню процесу метаноутворення і виходу біогазу.

Список використаної літератури

1.http://cba.org.ua/one/images/stories/CBA_news/Innovations_in_CBA/Budivnyctvo_i_ekspl_Biogas_2011.pdf

2. http://posibnyky.vntu.edu.ua/e_z/21.html